## Slide 1: IPv6分组头部格式

## Slide 2
TCP的4个定时器
重传定时器、坚持定时器、保持定时器、时间等待定时器
保持定时器（激活定时器），服务器端设置
连接状态时，用于防止TCP连接长时间处于空闲状态
时间等待定时器，在连接终止期间使用
连接关闭（不马上真正关闭）时，利用时间等待定时，避免传播延时造成丢失。
设置等待延时机制的原因：确保服务器在最后阶段发送给客户端的数据，以及客户端发送给服务端的最后一个“ACK”报文都能被正确的接收，防止因个别报文传输错误而导致连接释放失败。

## Slide 3
TCP滑动窗口与确认重传机制
重传定时器
发送一个报文，将其副本放入重传队列，启动重传定时器

## Slide 4
TCP窗口与流量控制
坚持定时器
接收方发出了“零窗口”通告之后，发送方停止发送，直到接收方再发出“非零窗口”通告为止。
问题：如果“非零窗口”通告丢失，发送方将无休止地等待接收方通知，
才能继续发送报文段，造成死锁。
解决：设置“坚持定时器”
发送方收到“零窗口”通告为零的确认时，启动“坚持定时器”。
坚持定时器时间到时，发送方发生探测报文（提示接收方，确认已丢失，必须重传）。

## Slide 5
TCP窗口与流量控制
由接收方控制发送速率，使之不超过接收速率，防止接收方来不及接收字节流，而出现报文丢失现象。
流量控制过程
接收方从缓存中读取速度大于等于字节到达速度，接收方在每个确认中发出一个非零窗口通告。
如果发送方发送速度比接收方读取速度快，将造成缓冲区被全部占用，之后到达的字节因缓冲区溢出而丢弃。此时，接收方必须发出一个“零窗口”的通告。告知当发送方停止发送（直到接收“非零窗口”通告为止）。
接收方需要接收能力给出一个合适的接收窗口，并将它写入TCP报头中，通知发送方。

## Slide 6: IPv6分组头部格式
字 段 | 含 义
版本号 | 表示协议版本，值为6。
流量等级（8位） | 用于QoS。类似于IPv4的服务类型字段。
流标签 （20位） | 标识同一个流中的报文。一个“流”的分组具有相同的流标记，它们在经过IPv6网络多个路由器时，要提供符合分组头中“流量等级”字段所要求的QoS服务。
载荷长度 （16位） | IPv6分组基本头部后所包含的字节数。有效载荷长度包括扩展报头和高层PDU。
下一报头 （8位） | 指明报头后接的分组头部类型，若存在扩展头，则表示第一个扩展头的类型，否则表示其上层协议的类型
跳数限制（8位） | 类似于IPv4中的TTL，分组每经过一个路由器，数值减1。当该字段值减为0，路由器向源结点发送“超时-跳数限制超时”ICMPv6报文，并丢弃该分组
源地址（128位） | 标识该分组的源地址。
目的地址（128位） | 标识该分组的目的地址。

## Slide 7
电子邮件系统结构与工作原理
用户接口UA（发送和接收邮件）
撰写、显示、处理
报文传送代理 MTA（邮件发送给接收方，从网络接收邮件）
CS方式传送/接收、报告邮件传送情况
工作原理

## Slide 8
邮件报文交付的3个阶段

## Slide 9
网络协议与网络体系结构
网络体系结构（两大标准）
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
1 物理层
应用层
(HTTP,DNS,SNMP
TELNET,FTP,SMTP)
传输层TCP,UDP
网络互连层IP
网络接口层
TCP/IP
ISO-OSI
TCP/IP与ISO-OSI体系结果的对比

## Slide 10
UDP数据报格式

## Slide 11
UDP头校验
校验和计算：伪报头+UDP数据报
伪报头
验证UDP数据报是否正确传送到目的进程
伪报头结构

## Slide 12
TCP报文格式

## Slide 13
数据编码技术
数据与数据编码关系

## Slide 14
IP地址概念与地址划分方法

## Slide 15
IP地址的点分十进制表示法
地址长度：32位，用点分十进制（x.x.x.x）表示（x=0~255）
标准分类的IP地址

## Slide 16
专用IP地址（分配内网专用）
类别 | 网络号 | 总 数
A | 10 | 1
B | 172.16 ~ 172.31 | 16
C | 192.168.0 ~ 192.168.255 | 256

## Slide 17
IPv4分组结构
4B为基本单位
前5行是基本头部
基本长度是20B
最大长度为60B

## Slide 18
单帧停止等待协议效率分析
帧传输总延时tT ：
tT = tp+tf+tpr+ta+tp+tpr = 2tp+2tpr+tf +ta
tT ≈tf+2tp
帧传输效率U：
U=tf /( tf+2tp)
假设α = 传播延时/发送延时（ tp / tf）
U=1/(1+2α)

## Slide 19
802局域网参考模型
1980年2月，IEEE成立局域网标准委员会（简称IEEE802委员会）
研究重点：解决局部范围内计算机组网问题

## Slide 20
2．以太帧结构
前导符/帧前定界符：由10101010比特流组成
目的地址、源地址：MAC地址（6字节）
类型：网络层协议类型（0x800表示IP协议；0x8137表示IPX协议
数据：46B~1500B（帧头长度为18B）
帧校验：32位CRC校验（目的地址、源地址、类型、帧数据）
CRC生成多项式：
G(X)=X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X+1